大昌建设集团有限公司

职业健康安全危险源调查评价表

编制/日期：郭静君2011.8.26

审核/日期：舒平国2011.8.26

批准/日期：方阿忠2011.8.26

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：项目部                                                                                          第1页，共9页

| 作业/活动 /场所分类 | 序号 | 危险源 | 危害涉及人员 | 伤害如何发生及可能的后果 | 时态/状态 | M 评 分 | E 评 分 | S 评 分 | D 值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土方 开挖 | 1 | 土方开挖前未对地质、水文和地下设备进行 调查和勘查工作 | 作业人员 | 有毒、有害气体泄漏、文物 破坏 | 将来/异常 | 2 | 1 | 100 | 200 | 一般 |
|  | 2 | 挖土时发现不明管线未加处理 | 作业人员 | 有毒、有害气体泄漏等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 60 | 180 | 一般 |
|  | 3 | 出土的地下管线未采取加固保护 | 作业人员 | 有毒、有害气体泄漏等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 60 | 180 | 一般 |
|  | 4 | 人员和机械之间未有一定距离 | 作业人员 | 机械伤害等 | 将来/异常 | 2 | 6 | 15 | 180 | 一般 |
|  | 5 | 施工机械有缺陷 | 作业人员 | 机械伤害、坍塌等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 30 | 180 | 一般 |
|  | 6 | 施工机械的作业位置不符合要求 | 作业人员 | 倾倒、坍塌、触电 | 将来/异常 | 3 | 1 | 60 | 180 | 一般 |
|  | 7 | 挖土机司机无证或违章作业 | 作业人员 | 机械伤害等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 60 | 180 | 一般 |
|  | 8 | 其他人员违规进入挖土机作业区域 | 作业人员 | 机械伤害等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 30 | 90 | 一般 |
|  | 9 | 挖土过程中土体产生裂缝 | 作业人员 | 坍塌 | 将来/异常 | 5 | 1 | 100 | 500 | 重大 |
|  | 10 | 土方开挖明确管线周围1 米内用机械挖土 | 作业人员 | 有毒、有害气体泄漏等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 60 | 180 | 一般 |
|  | 11 | 挖斗从汽车驾驶室上过 | 作业人员 | 机械伤害等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 |
|  | 12 | 基坑边堆土超过规定的堆土高度 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 60 | 360 | 重大 |
|  | 13 | 基坑内无排水措施 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 100 | 300 | 一般 |
|  | 14 | 基坑周边未设防护栏 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 60 | 180 | 一般 |
|  | 15 | 未塔设符合规定的上下通道 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 60 | 180 | 一般 |
| 二、基坑 支护 | 1 | 支护方案或设计缺乏或者不符合要求 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 3 | 0.5 | 100 | 150 | 一般 |
|  | 2 | 支护方案或设计未经审批 | 作业人员 | 综合伤害等 | 将来/异常 | 3 | 0.5 | 100 | 150 | 一般 |
|  | 3 | 支护施工单位无资质 | 作业人员 | 综合伤害等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 100 | 300 | 一般 |
|  | 4 | 临边防护措施缺乏或者不符合要求 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 60 | 360 | 重大 |
|  | 5 | 未定期对支撑、边坡进行监视、测量 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 100 | 300 | 一般 |
|  | 6 | 坑壁支护不符合要求 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 4 | 1 | 100 | 400 | 重大 |

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：项目部                                                                                          第2页，共9页

| 作业/活动 /场所分类 | 序号 | 危险源 | 危害涉及人员 | 伤害如何发生及可能的后果 | 时态/状态 | M 评 分 | E 评 分 | S 评 分 | D 值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、基坑 支护 | 7 | 排水措施缺乏或者措施不当 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 8 | 积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑 边荷载超载 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 |
|  | 9 | 人员上下通道缺乏或设置不合理 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 30 | 90 | 一般 |
|  | 10 | 基坑作业环境不符合要求 | 作业人员 | 高处坠落、物体打击等 | 将来/异常 | 4 | 1 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 11 | 支护设施已有变形未采取措施 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 5 | 1 | 100 | 500 | 重大 |
|  | 12 | 基坑内无排水设施 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 100 | 300 | 一般 |
|  | 13 | 未搭设符合规定的上下通道 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 60 | 180 | 一般 |
|  | 14 | 垂直作业无隔离措施 | 作业人员 | 高处坠落、物体打击等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 60 | 180 | 一般 |
| 三、高处作业、临边防护、三宝四口 | 1 | 员工作业违章 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 3 | 3 | 60 | 720 | 重大 |
|  | 2 | 安全网、安全帽、安全带材质不符合要求 | 作业人员 | 高处坠落、物体打击等 | 将来/异常 | 4 | 6 | 3 | 72 | 一般 |
|  | 3 | 临边与“四口”防护措施缺陷 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 5 | 6 | 15 | 450 | 重大 |
|  | 4 | 外墙装饰、室内装修防护不严 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 5 | 2 | 15 | 150 | 一般 |
|  | 5 | 交叉作业无防护或防护不严 | 作业人员 | 高处坠落、物体打击等 | 将来/异常 | 5 | 3 | 15 | 225 | 一般 |
|  | 6 | 未经同意擅自拆除防护设备 | 作业人员 | 高处坠落、物体打击等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 30 | 180 | 一般 |
|  | 7 | 抛投物品 | 作业人员 | 物体打击等 | 将来/异常 | 3 | 6 | 15 | 270 | 一般 |
|  | 8 | 酒后作业 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般 |
|  | 9 | 作业人员未穿戴安全帽、安全带 | 作业人员 | 高处坠落、物体打击等 | 将来/异常 | 3 | 6 | 15 | 270 | 一般 |
|  | 10 | 高处作业无安全技术交底 | 作业人员 | 高处坠落、物体打击等 | 将来/异常 | 3 | 3 | 60 | 540 | 重大 |
|  | 11 | 在建工程未用密目式安全网封闭 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 5 | 2 | 15 | 150 | 一般 |
|  | 12 | 安全网未取得建安部门的准用证 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 4 | 2 | 15 | 120 | 一般 |

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：项目部                                                                                       第3页，共9页

| 作业/活动 /场所分类 | 序号 | 危险源 | 危害涉及人员 | 伤害如何发生及可能的后果 | 时态/状态 | M 评 分 | E 评 分 | S 评 分 | D 值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、高处作业、临边防护、三宝四口 | 13 | 电梯井内大于10米未设置隔离防护 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 14 | 防护措施未采用定型化工具化 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 4 | 1 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 15 | 通道口无防护设施或搭设不牢固 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 5 | 2 | 30 | 300 | 一般 |
|  | 16 | 施工现场的危险部位没有警告标志 | 作业人员 | 高处坠落、物体打击等 | 将来/异常 | 5 | 2 | 15 | 150 | 一般 |
|  | 17 | 现场危险部位的交通道口没有红灯警示 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 5 | 2 | 15 | 150 | 一般 |
|  | 18 | 施工现场的坡道过陡 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 5 | 3 | 15 | 225 | 一般 |
| 四、施工用电作业及使用 | 1 | 未编制专项技术方案和有方案未经审核批准 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 4 | 1 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 2 | 外电防护措施缺乏或不符合要求 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 5 | 1 | 100 | 500 | 一般 |
|  | 3 | 接地与接零保护系统不符合要求 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 4 | 用电施工组织设计缺乏 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 4 | 1 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 5 | 违反“一机、一闸、一漏、一箱” | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 4 | 5 | 15 | 300 | 一般 |
|  | 6 | 电线老化、破皮未包扎 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 5 | 2 | 15 | 150 | 一般 |
|  | 7 | 非电工私拉乱接电线 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 3 | 6 | 15 | 270 | 一般 |
|  | 8 | 用其他金属丝代替熔丝 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 30 | 180 | 一般 |
|  | 9 | 电缆架设或埋设不符合要求 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 4 | 1 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 10 | 灯具金属外壳未接地 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 5 | 3 | 15 | 225 | 一般 |
|  | 11 | 潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 4 | 1 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 12 | 闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 4 | 2 | 30 | 240 | 一般 |
|  | 13 | 不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 2 | 4 | 40 | 240 | 一般 |
|  | 14 | 手持照明未用36V 及以下电源供电 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 15 | 带电作业无人监护 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 4 | 2 | 40 | 240 | 一般 |
|  | 16 | 作业人员无证上岗 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 3 | 60 | 180 | 一般 |

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：项目部                                                                                          第4页，共9页

| 作业/活动 /场所分类 | 序号 | 危险源 | 危害涉及人员 | 伤害如何发生及可能的后果 | 时态/状态 | M 评 分 | E 评 分 | S 评 分 | D 值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、施工用电作业及使用 | 17 | 对作业人员无安全技术交底 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 6 | 60 | 360 | 一般 |
|  | 18 | 专用变压器供电未采用TN—S系统 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 2 | 1 | 100 | 200 | 一般 |
|  | 19 | 保护零线和工作零线混用 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 3 | 1 | 60 | 180 | 一般 |
|  | 20 | 同一供电系统内部分设备接地部分设备接零 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 3 | 2 | 60 | 360 | 一般 |
|  | 21 | 配电箱内无隔离开关 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 2 | 3 | 30 | 180 | 一般 |
|  | 22 | 电箱内漏电开关失灵 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 2 | 3 | 30 | 180 | 一般 |
|  | 23 | 配电箱内多路配电无标记 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 4 | 6 | 3 | 72 | 一般 |
|  | 24 | 电箱下部引出线混乱 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 2 | 6 | 3 | 36 | 一般 |
|  | 25 | 电箱无门、无锁、无防雨设施 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 5 | 6 | 3 | 90 | 一般 |
|  | 26 | 照明回路无漏电保护 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 5 | 6 | 3 | 90 | 一般 |
|  | 27 | 低于2.5米的室内照明未使用安全电压 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 5 | 6 | 3 | 90 | 一般 |
|  | 28 | 移动用电器未使用插头、插座 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 5 | 6 | 3 | 90 | 一般 |
|  | 29 | 电杆、横担不符合要求 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 4 | 6 | 3 | 72 | 一般 |
|  | 30 | 三相四线供电未使用五芯电缆 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 2 | 5 | 30 | 300 | 一般 |
|  | 31 | 单相供电未使用三芯电缆 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 6 | 30 | 180 | 一般 |
|  | 32 | 电工作业工具绝缘破损 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 5 | 6 | 3 | 90 | 一般 |
|  | 33 | 停电作业时未挂警示牌 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 34 | 各种机械未做保护接零或漏电保护 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 5 | 2 | 15 | 150 | 一般 |
|  | 35 | 电线、电缆未架空浸泡在水中 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 2 | 6 | 1 | 12 | 一般 |
|  | 36 | I 类电动工具未接零、漏电保护 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 5 | 6 | 3 | 90 | 一般 |
|  | 37 | 使用I 类电动工具作业人员不穿戴防护用品 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 5 | 6 | 3 | 90 | 一般 |

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：项目部                                                                                           第5页，共9页

| 作业/活动 /场所分类 | 序号 | 危险源 | 危害涉及人员 | 伤害如何发生及可能的后果 | 时态/状态 | M 评 分 | E 评 分 | S 评 分 | D 值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、电气焊作业 | 1 | 电焊机未做保护接零、无漏电保护器 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 5 | 3 | 15 | 225 | 一般 |
|  | 2 | 无二次侧空载降压保护器或无触电保护器 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 5 | 6 | 15 | 450 | 重大 |
|  | 3 | 一次侧线长度超过规定或不穿管保护 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 5 | 3 | 15 | 225 | 一般 |
|  | 4 | 气瓶的使用与管理不符合要求 | 作业人员 | 爆炸等 | 将来/异常 | 2 | 3 | 30 | 180 | 一般 |
|  | 5 | 焊接作业工人个体防护不符合要求 | 作业人员 | 触电、灼烫等 | 将来/异常 | 5 | 3 | 15 | 225 | 一般 |
|  | 6 | 焊把线接头超过3 处或绝缘老化 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 5 | 3 | 15 | 225 | 一般 |
|  | 7 | 气瓶违规存放 | 作业人员 | 火灾、爆炸等 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 8 | 电焊工无证上岗作业 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 6 | 2 | 15 | 180 | 一般 |
|  | 9 | 电焊机无防雨措施 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 5 | 3 | 15 | 225 | 一般 |
|  | 10 | 电焊作业区有易燃易爆物品 | 作业人员 | 火灾、爆炸等 | 将来/异常 | 2 | 3 | 100 | 600 | 重大 |
|  | 11 | 焊把搭铁线用金属构件、管道、脚手架等作回路 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 6 | 2 | 15 | 180 | 一般 |
|  | 12 | 在密闭场所施焊无通风措施 | 作业人员 | 缺氧窒息 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 13 | 焊割时未配备灭火器，焊接时无监护人 | 作业人员 | 灼伤、火灾 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 14 | 未开取动火证 | 作业人员 | 火灾 | 将来/异常 | 6 | 1 | 60 | 360 | 重大 |
|  | 15 | 乙炔未安装防回火装置 | 作业人员 | 火灾、爆炸等 | 将来/异常 | 5 | 1 | 100 | 500 | 重大 |
|  | 16 | 作业人员无安全技术交底 | 作业人员 | 火灾、爆炸等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 100 | 300 | 一般 |
|  | 17 | 潮湿地点焊接作业无绝缘措施 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 5 | 2 | 15 | 150 | 一般 |
|  | 18 | 在带有压力的管道上施工 | 作业人员 | 火灾、爆炸等 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 19 | 焊接前未对焊件进行清理 | 作业人员 | 火灾、爆炸等 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 20 | 密闭容器内施工未采取措施 | 作业人员 | 火灾、爆炸、触电等 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 21 | 预热焊件无隔热措施 | 作业人员 | 灼烫等 | 将来/异常 | 5 | 3 | 3 | 45 | 一般 |

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：项目部                                                                                               第6页，共9页

| 作业/活动 /场所分类 | 序号 | 危险源 | 危害涉及人员 | 伤害如何发生及可能的后果 | 时态/状态 | M 评 分 | E 评 分 | S 评 分 | D 值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、电气焊作业 | 22 | 手持焊把线爬梯登高 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 2 | 2 | 30 | 120 | 一般 |
|  | 23 | 清理焊渣无安全防护措施 | 作业人员 | 火灾等 | 将来/异常 | 5 | 3 | 15 | 225 | 一般 |
|  | 24 | 雷雨天进行露天焊接作业 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 2 | 2 | 15 | 60 | 一般 |
|  | 25 | 气瓶间距及明火间距小于安全距离 | 作业人员 | 火灾、爆炸等 | 将来/异常 | 2 | 1 | 100 | 200 | 一般 |
|  | 26 | 乙炔瓶平放 | 作业人员 | 火灾、爆炸等 | 将来/异常 | 2 | 1 | 100 | 200 | 一般 |
|  | 27 | 气瓶存放不符合要求 | 作业人员 | 火灾、爆炸等 | 将来/异常 | 2 | 1 | 100 | 200 | 一般 |
|  | 28 | 气瓶无防震圈和防护帽 | 作业人员 | 火灾、爆炸等 | 将来/异常 | 2 | 1 | 100 | 200 | 一般 |
|  | 29 | 焊接作业下方有洞口未采取封闭措施 | 作业人员 | 火灾 | 将来/异常 | 5 | 1 | 100 | 500 | 重大 |
|  | 30 | 压力表未作检验 | 作业人员 | 火灾、爆炸等 | 将来/异常 | 2 | 1 | 100 | 200 | 一般 |
| 六、安全管理 | 1 | 对施工组织设计中安全措施的管理不符合要求 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 2 | 6 | 1 | 12 | 一般 |
|  | 2 | 未按法规要求建立健全安全生产责任制 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 2 | 6 | 1 | 12 | 一般 |
|  | 3 | 未对分部工程实施安全技术交底 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 4 | 6 | 1 | 24 | 一般 |
|  | 4 | 安全检查制度的建立与实施不符合要求 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 2 | 6 | 1 | 12 | 一般 |
|  | 5 | 安全标志的管理不符合要求 | 作业人员 | 高处坠落、物体打击等 | 将来/异常 | 5 | 6 | 1 | 30 | 一般 |
|  | 6 | 防护用品的管理不符合要求 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 5 | 6 | 1 | 30 | 一般 |
|  | 7 | 未按规定进行安全投入 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 2 | 6 | 1 | 12 | 一般 |
|  | 8 | 施工现场环境与卫生不符合规定要求 | 作业人员 | 各类中毒事故 | 将来/异常 | 2 | 6 | 1 | 12 | 一般 |
|  | 9 | 未建立安全生产管理网络 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 4 | 6 | 1 | 24 | 一般 |
|  | 10 | 无安全教育制度 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 4 | 6 | 1 | 24 | 一般 |
|  | 11 | 新员工未进行三级教育 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 3 | 6 | 1 | 18 | 一般 |
|  | 12 | 三类人员尤其安全管理人员无上岗证 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 3 | 6 | 1 | 18 | 一般 |
|  | 13 | 设备设施尤其大型设备设施未经验收投入使用 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 5 | 4 | 15 | 300 | 一般 |

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：项目部                                                                                       第7页，共9页

| 作业/活动 /场所分类 | 序号 | 危险源 | 危害涉及人员 | 伤害如何发生及可能的后果 | 时态/状态 | M 评 分 | E 评 分 | S 评 分 | D 值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、安全管理 | 14 | 未编制专项安全技术方案或未经审批实施 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 4 | 6 | 1 | 24 | 一般 |
|  | 15 | 未发放或不监督员工正确使用个人防护用品 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 5 | 6 | 1 | 30 | 一般 |
|  | 16 | 管理人员无证上岗 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 3 | 6 | 1 | 18 | 一般 |
|  | 17 | 管理人员违章指挥 | 作业人员 | 各类事故 | 将来/异常 | 2 | 5 | 30 | 300 | 一般 |
| 七、消防管理 | 1 | 无消防措施、制度或消防设施 | 全体人员 | 火灾等 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 2 | 灭火器材配置不合理 | 全体人员 | 火灾 | 将来/异常 | 2 | 1 | 60 | 120 | 一般 |
|  | 3 | 动火作业管理制度不符合要求 | 全体人员 | 火灾 | 将来/异常 | 2 | 1 | 60 | 120 | 一般 |
|  | 4 | 在易燃易爆处吸烟、动火等 | 全体人员 | 火灾 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 120 | 一般 |
|  | 5 | 高层施工现场未按规定设置消防水管和水泵 | 全体人员 | 火灾 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 6 | 防火重点部位无警告标志 | 全体人员 | 火灾和爆炸 | 将来/异常 | 4 | 1 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 7 | 防火重点部位无专人管理 | 全体人员 | 火灾和爆炸 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 8 | 无动火手续 | 全体人员 | 火灾 | 将来/异常 | 4 | 1 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 9 | 动火无人监护 | 全体人员 | 火灾 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
| 八、运输设备 | 1 | 在坡道上停车不采取制动措施 | 相关人员 | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 2 | 车辆在泥泞路上快速行驶 | 相关人员 | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 3 | 在雪路上行驶无防滑措施 | 相关人员 | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 4 | 载重车辆超载运输 | 相关人员 | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 5 | 载人车辆的安全装置不完好 | 相关人员 | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 6 | 车辆装运异型材料无专用搁架 | 相关人员 | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 7 | 自卸车卸料时车后有人活动 | 相关人员 | 人员伤亡 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 8 | 自卸车卸料后不复位就开车 | 相关人员 | 车辆损坏 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 9 | 自卸车向坑内卸料不保持安全距离 | 相关人员 | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 10 | 修理倾卸装置不撑牢车厢 | 相关人员 | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：项目部                                                                                          第8页，共9页

| 八、运输设备 |  | 自卸车车厢载人 | 相关人员 | 人员伤亡 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装运大件货物无运输方案 | 相关人员 | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 4 | 1 | 60 | 240 | 一般 |
|  |  | 翻斗车未取得准用证 | 相关人员 | 车辆损坏 | 将来/异常 | 3 | 1 | 60 | 180 | 一般 |
|  |  | 翻斗车载人 | 相关人员 | 人员伤亡 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  |  | 翻斗车无料斗锁紧装置 | 相关人员 | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  |  | 发动机运转时或装料时进行检修 | 相关人员 | 人员伤亡 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
| 九、办公区和宿舍区 | 1 | 食堂不符合卫生要求 | 全体人员 | 食物中毒等 | 将来/异常 | 2 | 6 | 15 | 180 | 一般 |
|  | 2 | 厕所及洗浴设施不符合要求 | 全体人员 | 摔倒、传染病等 | 将来/异常 | 2 | 6 | 15 | 180 | 一般 |
|  | 3 | 活动板房无搭设方案及未验收 | 全体人员 | 坍塌 | 将来/异常 | 3 | 1 | 100 | 300 | 一般 |
|  | 4 | 食堂采购不认真 | 全体人员 | 食物中毒 | 将来/异常 | 2 | 3 | 15 | 90 | 一般 |
|  | 5 | 锅炉等压力容器的管理不符合要求 | 全体人员 | 爆炸 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 6 | 员工宿舍安排在未竣工的工程内 | 全体人员 | 高处坠落 | 将来/异常 | 2 | 1 | 30 | 60 | 一般 |
| 十、员工心理生理 | 1 | 身体负荷超限（体力、听力、视力）等 | 作业人员 | 高空坠落、机械伤害 | 将来/异常 | 2 | 2 | 30 | 120 | 一般 |
|  | 2 | 身体健康状况异常（高血压、心脏病、神经 分裂症等） | 作业人员 | 高空坠落、机械伤害等 | 将来/异常 | 6 | 1 | 30 | 180 | 一般 |
|  | 3 | 从事禁忌作业 | 作业人员 | 高空坠落、机械伤害等 | 将来/异常 | 2 | 1 | 30 | 60 | 一般 |
|  | 4 | 心理异常（情绪异常、冒险心理、麻痹大意、 过度紧张、侥幸心理等） | 作业人员 | 高空坠落、机械伤害等 | 将来/异常 | 6 | 1 | 30 | 180 | 一般 |
|  | 5 | 辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误等） | 作业人员 | 高空坠落、机械伤害等 | 将来/异常 | 6 | 1 | 30 | 180 | 一般 |
|  | 6 | 其它心理、生理危害 | 作业人员 | 高空坠落、机械伤害等 | 将来/异常 | 6 | 1 | 30 | 180 | 一般 |
| 十一、员工行为 | 1 | 指挥错误（指挥失误、违章指挥、其它指挥错误） | 作业人员 | 高空坠落、机械伤害等 | 将来/异常 | 2 | 2 | 30 | 120 | 一般 |
|  | 2 | 操作失误（误操作、违章作业、其它操作失误） | 作业人员 | 高空坠落、机械伤害等 | 将来/异常 | 2 | 2 | 30 | 120 | 一般 |
|  | 3 | 监护失误 | 作业人员 | 高空坠落、机械伤害等 | 将来/异常 | 5 | 2 | 30 | 300 | 一般 |
|  | 4 | 其它失误 | 作业人员 | 高空坠落、机械伤害等 | 将来/异常 | 2 | 2 | 30 | 120 | 一般 |
|  | 5 | 酒后进行各种施工作业 | 作业人员 | 高空坠落、机械伤害等 | 将来/异常 | 2 | 2 | 30 | 120 | 一般 |

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：项目部                                                                                          第9页，共9页

| 十二、各种传染病 | 1 | 肝炎 | 作业人员 | 影响身体健康 | 将来/异常 | 6 | 0.1 | 60 | 36 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 流感 | 作业人员 | 影响身体健康 | 将来/异常 | 6 | 1 | 1 | 6 | 一般 |
|  | 3 | 非典 | 作业人员 | 影响身体健康 | 将来/异常 | 7 | 0.1 | 60 | 42 | 一般 |
|  | 4 | 禽流感 | 作业人员 | 影响身体健康 | 将来/异常 | 7 | 0.1 | 60 | 42 | 一般 |
|  | 5 | 其他流行性疾病 | 作业人员 | 影响身体健康 | 将来/异常 | 6 | 0.5 | 1 | 3 | 一般 |